2. DOCUMENTOS

ANEXO No. 2.1.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN (OBRA CIVIL), RESANE DE MUROS Y PLACAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 TANQUES SUBTERRÁNEOS EN LA SEDE IPN, ADECUACIÓN CONSULTORIOS PSICOLOGÍA EN LA SEDE IPN, ADECUACIÓN DE EDIFICIO DE POSTGRADOS CALLE 57. Carrera 9 No. 57-41, Bogotá.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA CIVIL RESANES MUROS Y PLACAS E IMPERMEABILIZACION DE DOS (2) TANQUES SUBTERRANEOS, SEDE IPN.

1.1 Desmonte de tapa existente para ingreso a tanque:

Retiro de tapa metálica para ingreso al tanque subterráneo, la tapa se debe retirar con cuidado para ser reinstalada.

La unidad de pago es Unidad. (UND).

1.2 Poyo en ladrillo para elevar ingreso a tanque, incl. pañete impermeabilizado, filos y resanes:

Altura del poyo será de 2 hiladas de ladrillo recocido, pañetado por ambas caras e incluye el resane del retiro de la tapa metálica y los filos respectivos.

La unidad de pago es metro lineal (ML).

1.3 Reinstalación de tapa metálica de ingreso al tanque:

Consiste en la reinstalación del marco y tapa metálica de ingreso ala tanque, el cual debe quedar embebido en el poyo de ladrillo descrito en el ítem anterior.

La unidad de pago será unidad (UND)

1.4 Placa de contrapiso con malla electro-soldada, incl. concreto de limpieza:

Alistado del terreno para aplicación de concreto de limpieza bajo placa en concreto de 3000 psi con refuerzo en malla, con e= 0.08 mts.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

1.5 Suministro e instalación de pasos en varilla ½” corrugada galvanizada en caliente para adosar a muro interno ingreso tanque. Incl. anclajes.

La longitud de la varilla será de 64 cms. de los cuales son 40 de frente, 12 cms. a cada lado de los cuales se anclaran 2 cms. con anclajes al muro bajo la escotilla de ingreso al tanque.

La unidad de pago será unidad (UND)

1.6 Resane de placa, paredes y piso internos del tanque:

Esta actividad consiste en reparar las gritas existentes, revocar y alisar la superficie de los 6 planos internos que conforman el tanque, eliminando protuberancias y retirando todo material ajeno a la estructura que no haga parte del mecanismo de funcionamiento del tanque.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

1.7 Suministro e instalación de impermeabilización de tanques subterráneos con membrana PVC de 1,2 mm de espesor o similar. Incl. la estructura para la membrana:

Esta actividad consiste en la modulación, sellado e instalación de la membrana de PVC para tanque de acuerdo con las dimensiones del mismo, instalación de sistema de anclaje mecánico don perfil PVC, instalación de geo-textil no tejido entre el piso del tanque y la membrana, incluye el personal técnico especializado para el proceso de instalación de la membrana, iluminación requerida durante el proceso de instalación, todos los equipos requeridos, andamios, etc, y prueba de estanqueidad.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

1.8 Demarcación de poyos en mampostería tanques subterráneos con pintura tipo tráfico. Altura 0.15 mts. Y tapa metálica.

Se debe pintar el contorno del poyo construido para elevar el ingreso a los tanques, así como la tapa metálica de acceso.

La unidad de pago será metro lineal (ML)

1.9 Suministro e instalación de flotador para tanque con todos sus accesorios.

Este accesorio debe cumplir con todas las normas y características de acuerdo al volumen de agua que maneja cada tanque así como sus elementos de conexión a los existentes.

La unidad de pago será unidad (UND)

1.10 Cerramiento en madera y polisombra + señalización de obra.

Comprende la instalación y posterior desinstalación del cerramiento con parales en madera y tela polisombra de 2.40 de altura para aislar el sitio de obra, adicionalmente suministro e instalación de avisos de prevención cerca al sitio a intervenir.

La unidad de pago será global (GBL)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA CIVIL PARA ADECUACION DE CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA, SEDE IPN.

2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.2, 9.2 Alistado de piso mastico 3 manos:

Consiste en la aplicación del alistado sobre la baldosa existente, una mano de pegante + 3 manos de mastico sobre el cual se instalara el piso de acabado. Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.3, 9.3 Piso en rollo vinílico, incluye remates contra muros en el mismo material.

Consiste en la instalación de 1 mano de pegante con llana y la posterior instalación del piso vinílico, dejando los correctos empates entre juntas del mismo piso (rollo), y su respectivo remate contra muros. Piso Ref. Acczent excellence topaz 5624018 incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4 Enchape en lámina PVC para muros

Suministro e instalación de lámina PVC como enchape de muros de piso a techo con sus respectivos empates entre laminas y remates contra marcos de puertas, cielo rasos y piso. Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

2.4, 3.7, 4.7, 5.4, 6.4, 7.4, 8.5, 12.15 Cielo raso en lámina PVC:

Suministro e instalación de láminas tipo PVC en cielo raso de muro a muro con sus respectivos empates entre laminas y remates contra paredes. Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.16, 12.25 Suministro e instalación de luminaria T5

Lámpara T5 longitud 120 cms., ref. 2X28 watts, incluye todos sus accesorios para su correcto funcionamiento y soportes de fijación a techo o cielo raso. Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será unidad (UND)

2.6, 3.6, 4.6, 5.6, 6.6, 7.6, 8.17, 12.26 Punto eléctrico iluminación

Suministro e instalación de aparato eléctrico interruptor, tubería pvc conduit con sus accesorios, cableado y conexión a luminaria. Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será unidad (UND)

2.7, 3.9, 5.9, 8.6 Película opaca para vidrios de ventanas H=0.70

Se instalara a partir de la parte inferior de la ventana hacia arriba y abarca el ancho total de la ventana. incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

2.8, 4.8, 6.8 Desmonte de puertas existentes sin marco. Incl. pintura del marco que no se desmonta con pintura tipo esmalte y traslado interno

Se desmontara únicamente la hoja de la puerta con sus bisagras, no se desmonta el marco el cual se usara para la instalación de las nuevas puertas incluye la pintura con esmalte del marco existente y su traslado interno dentro del IPN. Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será unidad (UND)

2.9, 3.11, 4.9, 5.12, 6.9, 7.8, 8.19 Media caña superior e inferior

Accesorio lineal de remate de los muros o enchapes en PVC contra cielo raso o piso. Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro lineal (ML)

3.4, 4.4, 5.8, 6.7, 8.15, 12.32 Nave panel en PVC sin marco y con cerradura

Suministro e instalación de nave panel que corresponde a hoja puerta en PVC de las dimensiones según planos, incl. cerradura tipo alcoba con poma de madera incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será unidad (UND)

3.8, 5.11, 8.7, Muros PVC 64 mm

Suministro e instalación de paneleria completa en PVC para ser instalada como muro divisorio, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta construcción, mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

3.10  Desmonte de división de madera existente. Incl. Puerta, vidrios y marco y traslado interno

Desmonte total de las divisiones que funcionan actualmente como división de oficinas, incluye. toda la estructura, marcos, puertas, ventanas, vidrios, mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

3.12, 5.13, 8.10 Columnas en acero galvanizado

El perfil más común que se usa es el tubular de 2x2” de 1.2 y 1.5 mm según las especificaciones y necesidades, soldado a una platina en la parte inferior. El espesor de 1.5 mm se usa en las esquinas, en la zona de puertas y ventanas, además de las columnas que soportan vigas o travesaños. Las columnas forman parte del refuerzo vertical de los muros, las cuales van embebidas en los muros. Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro lineal (ML)

3.13, 5.14, 8.11 Recibidores de columna superior e inferior

Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro lineal (ML)

3.14, 5.10, 8.9, 12.31 Marco básico

Elemento en forma de C, tienen un ancho de 64 mm y vienen de 6 mts de largo, su función principal es delimitar por la parte el muro. incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro lineal (ML)

3.15, 5.15, 8.12 Refuerzo vertical puertas

Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro lineal (ML)

3.16, 5.16, 8.13 Viga metálica

Las vigas forman parte del refuerzo horizontal para el soporte de la cobertura (techo), adicional los refuerzos para las ventanas y puertas se conocen como vigas dintel.  Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro lineal (ML)

3.17, 5.17, 8.14 Guía metálica superior

Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro lineal (ML)

5.7 Adecuación punto eléctrico energía regulada existente en canaleta

Consiste en la prolongación de la canaleta existente que llega al muro hasta el antepecho bajo la ventana, incluye: canaleta similar a la existente, face plate, conectores RJ 45 e instalación del cable UTP que se desconectara del cuarto donde se construirá el baño. Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será unidad (UND)

7.7 Desmonte de puertas en madera tipo fuelle

Consiste en el desmonte de 2 unidades de puertas existentes tipo fuelle, se deben entregar al IPN en condiciones para ser reinstalado. Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será unidad (UND)

8.8 Remates para vanos de puertas

Accesorio lineal de remate contra los vanos. Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro lineal (ML)

9.1 Demolición y retiro de piso existente

Consiste en la demolición y retiro de acabado de piso existente en el cuarto salón de reuniones. Incluye: traslado interno, retiro en volqueta y disposición final en escombrera autorizada por la ciudad, herramienta y mano de obra.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

9.4 Pañete liso sobre muro a la vista interno

Debe aplicarse sobre los muros que se encuentran en ladrillo a la vista, la superficie debe ser uniforme y lisa para la posterior aplicación de estuco y pintura. Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

9.5 Estuco y pintura 3 manos

Se debe aplicar sobre el pañete seco, en las capas necesarias para la posterior aplicación de 3 manos de pintura vinilo tipo 1. Incluye mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

10.1 Mantenimiento y limpieza de cubierta existente (limpieza de canales, reparación de goteras menores, sellado y ajuste, No incluye reposición total de elementos)

Incluye: Andamios, arneses y demás elementos de seguridad para la ejecución de esta actividad, mano de obra, herramientas, etc.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

11.1 Caja de 12 circuitos incluye breakers

Suministro e instalación que cumpla con la norma RETIE. Incluye resane total de muro donde se instale el tablero eléctrico, mano de obra y herramienta

La unidad de pago será unidad (UND)

11.2 Conexión a red eléctrica existente

Comprende la conexión del tablero de 12 circuitos a la red existente de la sede de manera adecuada y que cumpla con la norma RETIE. Incluye material, mano de obra y herramienta necesaria.

La unidad de pago será global (GBL)

11.3 Señalización de obra

Suministrar e instalar la señalización necesaria que exija las normas de seguridad industrial para de sarrollo seguro de las actividades de obra.

La unidad de pago será global (GBL)

12.1 Demolición de piso baldosa existente, incluye traslado y retiro

Consiste en la demolición y retiro de la baldosa de piso existente en el cuarto donde se construirá el baño de discapacitados. Incluye: traslado interno, retiro en volqueta y disposición final en escombrera autorizada por la ciudad, herramienta y mano de obra.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

12.2 Placa de contrapiso con malla electro-soldada concreto 3000 psi.

Placa en concreto de 3000 psi con refuerzo en malla, e= 0.08 mts, el acabado de piso final debe quedar al mismo nivel del existente, incluye materiales, mano de obra y herramienta necesaria.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

12.3 Caja conexión sanitaria 0.40 x 0.40  en ladrillo. Incluye pañete impermeabilizado

Incluye excavación manual, construcción de caja en ladrillo recocido, pañete 1:4 impermeabilizado con media cañas, tapa en concreto reforzado con malla electro-soldada, rellenos, material, mano de obra y herramienta necesaria.

La unidad de pago será unidad (UND)

12.4 punto sanitario 2” incluye tubería de conexión a caja

En tubería PVCS, 2” accesorios, pegante, limpiador. Incluye. Material, mano de obra y herramienta necesaria.

La unidad de pago será unidad (UND)

12.5 Punto sanitario 4” incluye tubería de conexión a caja

En tubería PVCS, 4” accesorios, pegante, limpiador. Incluye. Material, mano de obra y herramienta necesaria.

La unidad de pago será unidad (UND)

12.6 Punto hidráulico presión ½”

En tubería PVCP ½”, accesorios, pegante, limpiador. Incluye material, mano de obra y herramienta necesaria.

La unidad de pago será unidad (UND)

12.7 Regatas en piso hasta conexión baños existentes. Incluye resanes.

Para la instalación de tubería PVCS y PVCP desde el baño de discapacitados hasta los baños existentes al frente de los consultorios, incluye tape y resane de la totalidad de la regata, material, mano de obra y herramienta necesaria.

La unidad de pago será metro lineal (ML)

12.8 Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4”

En tubería PVCS, 4” accesorios, pegante, limpiador. Incluye. Material, mano de obra y herramienta necesaria.

La unidad de pago será metro lineal (ML)

12.9 Sifón de piso en 2” incl. Tubería de conexión a red sanitaria

Sifa en PVC 2”, tubería PVC 2”, accesorios, pegante, limpiador y conexión hasta la red sanitaria. Incluye material mano de obra y herramienta necesaria.

La unidad de pago será metro lineal (ML)

12.10 Conexión sanitaria a baños existentes

Incluye todos los accesorios necesarios para hacer una correcta conexión a la red sanitaria de los baños ubicados al frente de los consultorios. Incluye. Materiales, mano de obra y herramienta necesaria.

La unidad de pago será global (GBL)

12.11 Conexión sanitaria a baños existentes

Incluye todos los accesorios necesarios para hacer una correcta conexión a la red hidraulica de los baños ubicados al frente de los consultorios. Incluye. Materiales, mano de obra y herramienta necesaria.

La unidad de pago será global (GBL)

12.12 Enchape muros baldosa corona macedonia blanca de 0.30 x 0.45

Incluye material de pega, cerámico, de emboquillado, mano de obra, herramienta necesaria H= piso a cielo raso.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

12.13 Enchape piso porcelanato 0.60 x 0.60 blanco

Incluye material de pega, porcelanato, de emboquillado, mano de obra, herramienta necesaria..

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

12.14.Media caña para piso en granito blanco

En granito pulido y sellado. Incluye material, mano de obra y herramienta necesaria

La unidad de pago será metro lineal (ML)

12.16 Instalación aparatos sanitarios

Colocación de sanitario, lavamanos, orinal con sus respectiva grifería, para quedar en perfecto funcionamiento. Incluye material, mano de obra y herramientas

La unidad de pago será unidad (UND)

12.17 Rejilla sifón metálica

Suministro e instalación de rejilla metálica con sosco para sifón de piso baño discapacitados. Incluye material, mano de obra y herramientas

La unidad de pago será unidad (UND)

12.18 Espejo 4mm adosado a soporte metálico de ángulo variable 0.80 x 1.00

Suministro e instalación de espejo con estructura metálica anclado a muro sobre el lavamanos. Incluye material, mano de obra y herramientas

La unidad de pago será unidad (UND)

12.19 Sanitario para discapacitados corona Acuajet blanco

Suministro del aparato sanitario. Incluye transportes

La unidad de pago será unidad (UND)

12.20 Lavamanos para discapacitados corona Acuajet blanco

Suministro del aparato sanitario. Incluye transportes

La unidad de pago será unidad (UND)

12.21 Grifería lavamanos push

Suministro de la grifería tipo puch. Incluye transportes

La unidad de pago será unidad (UND)

12.22 Pasamanos en acero inoxidable

Suministro e instalación de pasamanos de apoyo para discapacitados en baño. Incluye material, mano de obra y herramientas.

La unidad de pago será unidad (UND)

12.23 Orinal infantil con grifería

Suministro de aparato sanitario y grifería. Incluye transportes.

La unidad de pago será unidad (UND)

12.24 Juego de incrustaciones corona allegro x 6 piezas

Suministro e instalación de 6 piezas cerámicas en baño discapacitados

La unidad de pago será unidad (UND)

12.28 Reposición de pisos corredor y baño existente

Suministro e instalación de piso afectado por la conexión del baño de discapacitados a los baños existentes frente a los consultorios. Incluye materiales, mano de obra y herramientas.

12.29 Demolición y construcción de muro en mampostería baño existente. Incluye resanes, enchapes y pinturas

Suministro y reparación de muros afectados por la conexión del baño de discapacitados a los baños existentes ubicados al frente de los consultorios. Incluye materiales, mano de obra y herramientas necesarias.

La unidad de pago será global (GBL)

12.30 Desmonte de puerta y marco existentes. Incl. resane de muro y traslado interno

Los resanes incluyen pañete, estuco pintura del murió afectado para la ampliación del vano de acceso al baño de discapacitados, materiales, mano de obra y herramienta necesarias.

La unidad de pago será global (GBL)

ADECUACIÓN DE EDIFICIO DE POSTGRADOS CALLE 57. Carrera 9 No. 57-41, Bogotá.

13.1  Localización trazado y replanteo.

El contratista deberá realizar inspección del lugar donde se va a ejecutar la obra, con el fin de planear las acciones que tomara para proteger los acabados existentes en el edificio y realizar la ubicación exacta y el tratado de todos los elementos que involucra la adecuación de acuerdo a lo establecido en los planos. Incluye materiales, mano de obra,  equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

13.2 Suministro e instalación de franjas antideslizantes en escaleras de madera existentes. Ancho de la cinta 5 cm, ubicación a 3 cms. del borde externo de cada escalón, de forma longitudinal 1.50 mts. Esta actividad se debe realizar al final de la obra para evitar el deterioro de la cinta durante la ejecución de las demás actividades. Incluye materiales, mano de obra,  equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será metro lineal (ML)

13.3 Demolición de muro de 15 cm x 2m x 1.50 Incluye resanes, pañete, estuco, filos, retiro de escombros, cargue, acarreo interno, transporte y botada de material en escombrera oficial.

Esta actividad corresponde a la apertura de un vano para ventana, por medio de la demolición parcial del muro, en el nivel 6, correspondiente a área administrativa. Para esta actividad se debe realizar la ubicación y trazado de la zona a demoler, previa aprobación del supervisor se efectuara el trabajo. Esta actividad incluye resanes, pañetes y estucos. Se recomienda utilizar los procedimientos y herramientas adecuadas para la actividad con el fin de causar el mínimo impacto en las instalaciones existentes. En cuanto al cargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, se debe cumplir con la normativa vigente para este tipo de actividades. Incluye materiales, mano de obra,  equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será global (Gbl).

13.4 Demolición de muro de 15 cm x 1,50m x 1.00 Incluye. Resanes, pañete, estuco, filos, retiro de escombros, cargue, acarreo interno, transporte y botada de material en escombrera oficial. Esta actividad corresponde a la apertura de un vano para ventana, por medio de la demolición parcial del muro, en el nivel 6, correspondiente a área administrativa. Para esta actividad se debe realizar la ubicación y trazado de la zona a demoler, previa aprobación del supervisor se efectuara el trabajo. Esta actividad incluye resanes, pañetes y estucos. Se recomienda utilizar los procedimientos y herramientas adecuadas para la actividad con el fin de causar el mínimo impacto en las instalaciones existentes. En cuanto al cargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, se debe cumplir con la normativa vigente para este tipo de actividades. Incluye materiales, mano de obra,  equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será global (Gbl).

13.5 Demolición de muro de 15 cm x 2m x 1,00 (Incluye dintel en concreto reforzado de 0,05 x 1,20, resanes (pañete, estuco), filos, retiro de escombros, cargue, acarreo interno, transporte y botada de material en escombrera oficial. Esta actividad corresponde a la apertura de un vano para puerta, por medio de la demolición parcial del muro, en el primer nivel, correspondiente a área del Rack. Para esta actividad se debe realizar la ubicación y trazado de la zona a demoler, previa aprobación del supervisor se efectuara el trabajo. Esta actividad incluye dintel en concreto reforzado de 0,05 x 1,20, resanes (pañete, estuco). Se recomienda utilizar los procedimientos y herramientas adecuadas para la actividad con el fin de causar el mínimo impacto en las instalaciones existentes. En cuanto al cargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, se debe cumplir con la normativa vigente para este tipo de actividades. Incluye materiales, mano de obra,  equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será global (Gbl).

13.6 Demolición de muro de 15 cm x 2,30m x 0,40 Incluye dintel en concreto reforzado de 0,05 x 1,20, resanes, pañete, estuco, filos, retiro de escombros, cargue, acarreo interno, transporte y botada de material en escombrera oficial. Esta actividad corresponde a la apertura de un vano para rejilla de ventilación para el área de Rack, por medio de la demolición parcial del muro, en el primer nivel. Para esta actividad se debe realizar la ubicación y trazado de la zona a demoler, previa aprobación del supervisor se efectuara el trabajo. Esta actividad incluye resanes, pañetes y estucos. Se recomienda utilizar los procedimientos y herramientas adecuadas para la actividad con el fin de causar el mínimo impacto en las instalaciones existentes. En cuanto al cargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, se debe cumplir con la normativa vigente para este tipo de actividades. Incluye materiales, mano de obra,  equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será global (Gbl).

13.7 Perforaciones en muros existentes y nuevos para el paso de tubería y canaleta eléctrica, incluye resanes, filos, pañete y estuco) Esta actividad corresponde a la apertura de perforaciones en muros existentes y nuevos para el paso de tubería y canaleta eléctrica, por medio de la demolición parcial del muro. Para esta actividad se debe realizar la ubicación y trazado del punto demoler, previa aprobación del supervisor se efectuara el trabajo. Esta actividad incluye resanes, pañetes y estucos. Se recomienda utilizar los procedimientos y herramientas adecuadas para la actividad con el fin de causar el mínimo impacto en las instalaciones existentes. En cuanto al cargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, se debe cumplir con la normativa vigente para este tipo de actividades. Incluye materiales, mano de obra,  equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será global (Gbl).

13.8 Desmonte de pasamanos en madera incluye resane (filos y estuco) de cara superior de antepecho. Esta actividad corresponde al desmonte de pasamanos en madera para la realización de esta actividad, inicialmente se deben identificar las áreas en las que es necesario, este elemento debe retirarse sin causar ningún daño en la madera ni en el muro, en el caso que se deba cortar, se debe hacer de forma que se pueda garantizar la continuidad del elemento en el momento de ser reinstalado, previa aprobación del supervisor se efectuara el trabajo. Se recomienda utilizar los procedimientos y herramientas adecuadas para la actividad con el fin de causar el mínimo impacto en las instalaciones existentes. Para la entrega a la universidad debe estar debidamente marcado con su ubicación y protegido para garantizar que después de su almacenamiento puedan volver a ser utilizados sin mayores inconvenientes. Incluye materiales, mano de obra,  equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será metro lineal (ml).

13.9 Resanes y una (1) capa de pintura tipo vinilo tipo 1 para muros interiores Esta actividad corresponde a resane y 1 capa de pintura tipo vinilo 1 para muros interiores en general, para esta actividad se debe realizar la ubicación de los resanes, previa aprobación del supervisor, se debe garantizar el perfecto acabado de los muros del edificio afectados por la ejecución de las obras. Se recomienda utilizar los procedimientos y herramientas adecuadas para la actividad con el fin de causar el mínimo impacto en las instalaciones existentes. Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será metro cuadrado (m2).

14.1 Suministro e instalación de  división en fibrocemento ancho 11 cms – doble cara en láminas de 6 mm de espesor con interiores rellenos de material aislante acústico, acabado en pintura blanca tipo vinilo 1 a tres (3) capas, incluye los refuerzos en vanos de ventaneria y puertas donde se requieran. Esta actividad corresponde a la construcción de muros divisorios a partir de una estructura de bastidor metálico en parales calibre 25, base 100 mm espaciados cada 60 cm, dentro de canales del mismo ancho y en calibre 25 tanto arriba como abajo e intermedias. Estos muros corresponden a áreas de aulas, donde se debe incluir un material aislante tipo frescasa o similar para garantizar el aislamiento acústico del mismo y el buen funcionamiento del espacio intervenido. El sistema de anclaje al piso y al techo deberá garantizar su estabilidad y la protección de los acabados actuales, y teniendo en cuenta la ubicación y los elementos que contenga el muro como puertas, ventanas y tableros , se debe incluir refuerzos de la estructura que garanticen el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema. Se recomienda en esta fase incluir las instalaciones eléctricas que van embebidas en el muro para garantizar el buen funcionamiento de estos elementos.

Esta estructura se forrara en ambas caras con un lamina de fibrocemento regular de 6 mm de espesor , fijada con tornillo AUTOPERFORANTE de 1” cada 30 cm, Las juntas se tratarán con cinta de refuerzo de papel y con masilla. Las dos caras del muro se entregarán pulidas. Se utilizarán elementos homogéneos de primera calidad, con características de óptima duración. Los muros serán reglados, plomados, sus uniones uniformes, una vez pegado y atornillado los paneles se limpiará retirando rebaba y mugre. Igualmente las esquinas deben ser protegidas con cintas que tenga refuerzo metálico.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiarán las manchas de grasa y se corregirán todas las imperfecciones, luego se lijará y se limpiará totalmente el polvo, sobre las superficies así preparadas se aplicarán las manos necesarias de pintura de primera calidad con alto poder cubridor. Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

15.1 Suministro e instalación división en vidrio templado 6mm con franjas traslucidas longitud 6 m x 2,5m de altura con una puerta de acceso de dos hojas cada una de 0.80 m x 2m incluye; accesorios y cerradura de seguridad en acero inoxidable. Esta actividad corresponde a la fabricación, suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de seguridad 6mm con película decorativa tipo sandblasting, puerta con dos batientes en vidrio templado de seguridad 10mm con película decorativa tipo sandblasting, de acuerdo al diseño definido por la entidad. Incluye estructura de soporte la cual debe incluir todos los accesorios en acero inoxidable y todos los herrajes necesarios para su correcto funcionamiento, cerradura de seguridad y manijas en acero inoxidable para abrir las dos puertas. Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

15.2 Suministro e instalación división en vidrio templado 6mm con franjas traslucidas Longitud 2,40 m x 2,50m de altura incluye; accesorios y anclajes. Esta actividad corresponde fabricación, suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de seguridad 6mm con película decorativa tipo sandblasting. Incluye estructura de soporte la cual debe incluir todos los soportes y accesorios en acero inoxidable y todos los herrajes necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

16.1 Desmonte de puerta reja existente 2m x 2,45, incluye resanes de pañete, estuco, transporte y entrega al lugar designado por la universidad. Este ítem hace referencia al retiro de la puerta reja existente con las actividades necesarias para preparar el área para la instalación de la puerta nueva (resanes de pañete y estuco). Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será Unidad (UND)

16.2 Suministro e instalación de puerta entamborada con ventanilla y vidrio, con marco y cerradura. Incluye acabado final, Este ítem hace referencia a la fabricación, suministro e instalación de puertas en madera, las cuales deben ser entamboradas, con marquete en los cuatro cantos, marcos en madera, la madera utilizada debe ser de primera calidad tipo cedro, comino o canelo, la cual debe haber sido sometida a un proceso de inmunización, su acabado debe ser liso. Se deben incluir en este ítem el suministro e instalación de cerradura, bisagras de 3” (tres) y cantonera. Las hojas constan de: Parte exterior y Parte Interior: entamboradas en triplex de 4mm de espesor. Armazón en cedro mediante el sistema de larguero y peinazos ensamblados y pegados con perforaciones transversales para facilitar la ventilación

interior de la hoja. Los largueros y peinazos ensamblados serán de sección de 3x8 cms., y sobre esta armazón va pegada por cada cara una lámina de triplex. Las puertas deben tener acabado en color similar a la carpintería existente en el edificio al igual que los marcos. Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será Unidad (UND)

16.3 Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 6mm ancho 2m altura 2,45 (Incluye accesorios, herrajes sandblasting logo universidad, cerradura de seguridad). Este ítem hace referencia a la fabricación, suministro e instalación de puerta con dos batientes que abren a 180º en vidrio templado de seguridad 10mm con logo de universidad en acabado hecho en sandblasting, de acuerdo al diseño definido por la entidad. Incluye estructura de soporte la cual debe incluir todos los herrajes y accesorios en acero inoxidable necesarios, para garantizar su correcto funcionamiento, así como manijas para abrir las dos puertas también en acero inoxidable y su respectiva cerradura de seguridad. Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

16.4 Suministro e instalación de puerta metálica con peinazo perimetral y celosías centrales según diseño, incluye, cerradura de seguridad, anticorrosivo y pintura esmalte final color azul, en cal. 18 cold rolled, Este ítem hace referencia a la fabricación, suministro e instalación de puerta metálica en celosía con peinazo metálico en lámina cold rolled calibre 18 con bisagras de 3” (tres) y cantonera. Se debe incluir en este ítem el suministro e instalación de cerradura de seguridad tipo Yale. La puerta debe tener 3 capas de anticorrosivo y acabado en esmalte color azul el cual debe ser aprobado por el supervisor. Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será Unidad (UND)

16.5 Suministro e instalación ventana con marco en aluminio, vidrio laminado 3+3  translucido incluye anclaje, herrajes  y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Este ítem hace referencia a la fabricación, suministro e instalación ventanas con marco en aluminio y vidrio laminado 3+3 (ver cuadro de puertas y ventanas). Estas serán instaladas sobre muros existentes y superboard por lo cual estos deben tener la estructura de soporte de la ventana embebida desde el momento de armado de la perfilería de muro. El color de marco en aluminio será natural, Las ventanas tienen cuerpos fijos y deslizables. Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2).

16.6 Suministro e instalación de rejillas en aluminio con celosías, incluye anclajes. Este ítem hace referencia a la fabricación, suministro e instalación de rejillas en aluminio para ventilación del cuarto del rack, peinazo perimetral con celosías internas, cada rejilla tiene una altura de 40 cms., se deben incrustar en los espacios definidos para este fin y anclarse a los cuatro cantos internos de la perforación, sellarse al muro con silicona transparente. Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2).

16.7 Suministro e instalación de brazo hidráulico para cierre de puertas de baños de sexto nivel. Este ítem hace referencia al suministro e instalación de brazo hidráulico para control de cierre de puertas de baños de sexto nivel. Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será Unidad (UND)

17.1 Suministro e instalación cieloraso en Drywal ancho 11 cm - doble cara  en láminas de 6 mm espesor con interior relleno de material aislante acusica ACABADO EN PINTURA BLANCA TIPO VINILO I  A TRES (3) MANOS, INCLUYE: los refuerzos para vanos de ventaneria o puertas donde se requieran, Esta actividad corresponde a la construcción de techo falso a partir de una estructura de bastidor metálico en parales calibre 25, base 100 mm espaciados cada 60 cm, dentro de canales del mismo ancho y en calibre 25 tanto arriba como abajo e intermedias. Estos techos corresponden a áreas de aulas, donde se debe incluir un material aislante tipo frescasa o similar para garantizar el aislamiento acústico del mismo. El sistema de anclaje a las placas o a muros deberá garantizar su estabilidad y la protección de los acabados actuales y teniendo en cuenta la ubicación del techo y sus remates contra ventanas, se debe incluir refuerzos de la

estructura que garanticen el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema. Se recomienda en esta fase incluir las instalaciones eléctricas que van embebidas en el muro para garantizar el buen funcionamiento de estos elementos.

Esta estructura se forrara en ambas caras con un lamina de drywall regular de 6 mm de espesor , fijada con tornillo AUTOPERFORANTE de 1” cada 30 cm, Las juntas se tratarán con cinta de refuerzo de papel y con masilla. Las dos caras del techo se entregarán pulidas. Se utilizarán elementos homogéneos de primera calidad, con características de óptima duración. Los techos serán reglados, plomados, sus uniones uniformes, una vez pegado y atornillado los paneles se limpiará retirando rebaba y mugre. Igualmente las esquinas deben ser protegidas con cintas que tenga refuerzo metálico.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiarán las manchas de grasa y se corregirán todas las imperfecciones, luego se lijará y se limpiará totalmente el polvo, sobre las superficies así preparadas se aplicarán las manos necesarias de pintura de primera calidad con alto poder cubridor. Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

17.2 Suministro e instalación de cubierta en policarbonato macizo de 10 mm traslucido, incluye estructura en perfiles de aluminio, anclados a muro y placa. Este ítem hace referencia al suministro e instalación de cubierta en láminas de policarbonato macizo de 10 mm de espesor de transparente con ancho útil de 2.00 mts, instalado con conectores, perfiles y demás accesorios que garanticen su estabilidad, continuidad y correcto funcionamiento.

Incluye además el suministro de perfiles tubulares necesarios para su soporte según indicaciones del fabricante e instalado en sitio de acuerdo a lo señalado por el supervisor y cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante de la estructura.

Los Perfiles de la Estructura deben repartirse de forma uniforme, no sobrepasando la distancia entre luces especificada en la ficha técnica del material y se puede anclar a la estructura de entrepiso existente, dependiendo de las recomendaciones estructurales.

Ésta cubierta se debe instalar en el primer piso en el área del vacío central, sobre la sala de cómputo del primer piso y en las aulas donde la placa de entrepiso actual no alcance a cubrir todo el cielo raso. Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será metro cuadrado (M2)

17.3 Diseño, suministro e instalación de mezanine en estructura metálica color negro, superficie en lamina Alfajor de 1/4". Área: 11.00 m2. Este ítem hace referencia al suministro de mezanine para el área de archivo, incluye diseño de la estructura, fabricación, suministro e instalación del entrepiso. Con acabado en pintura tipo esmalte color negro, la superficie del mezanine debe ser en lamina alfajor de 1/4. Esta estructura debe garantizar estabilidad teniendo en cuenta que es un área para almacenamiento, por lo cual esta debe ser autosoportable y técnicamente anclada a el espacio donde va a ser instalada. Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será kilogramo (KG)

17.4 Diseño, suministro e instalación 5 m de baranda metálica altura 1m, color amarillo tipo tráfico. Este ítem hace referencia al suministro de baranda para el mezanine del área de archivo, incluye diseño de la estructura, fabricación, suministro e instalación con acabado en pintura amarilla tipo tráfico. Esta estructura debe garantizar estabilidad teniendo en cuenta que debe brindar seguridad a las personas que están manipulando el archivo, Esta baranda se debe diseñar en tubería agua negra. Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será kilogramo (KG)

17.5 Diseño, suministro e instalación de escalera metálica con baranda. Este ítem hace referencia al suministro de escalera con una baranda metálica para acceder el mezanine del área de archivo, incluye diseño de la estructura, fabricación, suministro e instalación. Con acabado en pintura, los escalones deben tener franjas antideslizantes para garantizar la seguridad de los usuarios. Esta estructura debe garantizar estabilidad teniendo en cuenta que debe brindar seguridad a las personas que están manipulando el archivo, La huella deber ser en lamina alfajor de ¼.

Incluye materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

La unidad de pago será kilogramo (KG)

DESCRIPCION DEL PROYECTO

- SISTEMA ELECTRICO

-  SISTEMA ELECTRICO ACTUAL

a. El predio posee actualmente su sistema eléctrico construido, con un equipo de medida de baja tensión,  208/120 voltios.

-  SISTEMA ELECTRICO PROYECTADO

a. Se dejará el sistema eléctrico existente, con el equipo de medida, ascensor, bombas, montacarga y salidas eléctricas de alumbrado y tomacorrientes.

b. Se proyecta un tablero de distribución general TD, desde el cual se alimentarán los tableros de alumbrado, bombas, ascensor y montacargas existentes y la nueva UPS con su tablero regulado.

-  SISTEMA DE VOZ Y DATOS

El sistema de datos se originará desde el Rack principal del cuarto de comunicaciones, a partir de equipos y elementos como el servidor, switch y path panels.

La distribución horizontal del cableado de datos, junto al de voz, se realizará a los diferentes puntos, de forma radial. Se tratará, en lo posible, que todo el cableado sea por canalización tipo superficial para que el conductor cumpla la especificación 6 A, de curvaturas y holgadez. En caso de utilizarse tubería, esta debe tener un llenado de máximo el 40%.

-  PLANOS Y DOCUMENTOS

Los planos, especificaciones y cantidades de obra son complementarios entre sí.

-  CODIGOS Y REGLAMENTOS

Los códigos y reglamentos, en su última versión, con los que se ha realizado el proyecto y con los cuales se debe realizar la obra, son:

a. Código eléctrico Nacional. Norma 2050.

b. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.

c. Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP.

d. Protección contra descargas eléctricas atmosféricas. Norma técnica colombiana NTC 4552.

e. Uso racional de energía URE.

f. Reglamentaciones de la electrificadora local.

-  MATERIALES

Los materiales utilizados para la construcción del proyecto, deben ser totalmente nuevos y homologados. Antes de iniciar obras, la interventoría debe aprobar las marcas que utilizará el contratista. Como mínimo se debe tener aprobación de los siguientes materiales:

- Tubería Conduit.

- Cables de Baja Tensión

- Tableros Eléctricos

- Interruptores Automáticos

- Aparatos  ( interruptores y  tomacorrientes )

Todos los equipos serán instalados en total acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.

ESPECIFICACION DE MATERIALES

CONDICIONES CLIMATERICAS

Todos los materiales y equipos que se suministren deberán ser apropiados para uso bajo las condiciones ambientales de la ciudad de Bogotá D.C.

2.0  TUBERIA A LA VISTA

La tubería instalada a la vista, debe ser tipo EMT (Electrical Metallic Conduit), tubo conduit de acero galvanizado según norma ANSI C 80.3 (NTC - 105); Ul797.

Para evitar que filos cortantes puedan romper o rasgar el aislamiento de los cables, los extremos de los tubos se desbarban interiormente y el cordón de soldadura es poco pronunciado y libre de aristas cortantes.

La galvanización se realiza por el proceso de inmersión en caliente, asegurando la protección interior del tubo con una capa de zinc de mínimo 20 µm perfectamente adherido y razonablemente liso. La calidad del zinc para el revestimiento se garantiza según la norma ASTM B6 SHG (Special High Grade).

Los tubos deben estar identificados con la palabra EMT en bajo relieve y una etiqueta autoadhesiva que describe el nombre del fabricante y tipo de producto.

Los accesorios para la tubería conduít deberán ser del mismo tipo y marca de la tubería.

3.0 TUBERIA ENTERRADA O EMBEBIDA EN PISO O MUROS

La tubería que se instale en forma subterránea o embebida en muros, se hará utilizando ductos fabricados en PVC; impermeable, autoextinguible, químicamente inactivo, inerte, con una superficie interior lisa libre de aristas y rugosidades, con una resistencia mecánica a la tracción axial y a la flexión igual o mayor a 250 Kg./cms2 y el aplastamiento igual o mayor a 450 Kg./cms2.

La Tubería se debe ceñir a la Norma  Técnica Colombiana 2050 y a las Normas ANSI 651 y 651A.

Los mínimos espesores y diámetros exteriores que debe tener la tubería son:

TUBOS DE TRES (3.0) MTS:

Los ductos telefónicos y eléctricos  se fabrican bajo los antecedentes de la Norma Nema

C-6 y cumplen con todos los requisitos exigidos por la Norma Técnica Colombiana 1630 y 3363.

Los accesorios para la tubería conduit deberán ser del mismo tipo y marca de la tubería.

4.0 CAJAS PARA SALIDAS

En donde las instalaciones queden empotradas, las cajas para salidas de luminarias, tomacorrientes, tomas telefónicas y suiches de control de alumbrado, serán de PVC de 107 x 107 mm, profundidad no inferior a 45mm, suplemento o tapa de 107 x 107 mm y vendrán provistas de un tornillo galvanizado o cromado para la conexión del alambre de tierra.

En caso de requerirse la colocación de cajas para salidas ubicadas en el piso o en zonas exteriores del edificio, estas serán fabricadas en aluminio fundido y estarán provistas de aperturas roscadas para el recibo de la tubería que sea necesario instalar.

5.0 CONDUCTORES

Electricos.- Todos los conductores que se utilicen serán de cobre electrolítico conductibilidad 98%, temple suave, temperatura máxima 90°C,  con aislamiento plástico para 600 voltios sobre el cual deberán estar debidamente marcados, a todo lo largo de su longitud, el tamaño del conductor y el voltaje de su aislamiento.

Los conductores hasta el calibre AWG # 2 inclusive, serán de siete ( 7 ) hilos; del calibre AWG # 1 al calibre AWG # 4/0 inclusive, diecinueve ( 19 ) hilos y del calibre 250 MCM al 500 MCM inclusive, treinta y siete ( 37 ) hilos.

6.0 TABLEROS DE ALUMBRADO

Los tableros para distribución de alumbrado, serán apropiados para alojar un interruptor totalizador del tipo industrial e interruptores automáticos termomagnéticos del tipo enchufable. Tendrán un barraje para tres fases, neutro y tierra, con una ampacidad de 225 amperios. El barraje de neutro debe ser independiente del barraje de  tierra. Estos tableros serán aptos para operación en un sistema de 3 fases, 5 hilos, 208Y/120 voltios, 60 ciclos.

La caja será fabricada en lámina de acero calibre americano no inferior al # 16 y su ejecución será del tipo NEMA 1 para " Uso General ", adecuada para montaje incrustado. Presentará un acabado en esmalte gris al horno especial para clima tropical aplicado sobre un inhibidor de corrosión.

Los tableros serán del tipo pesado, provistos de puerta con manija de accionamiento, chapa con llave y porta-tarjetero.

Los interruptores ubicados dentro de los tableros eléctricos, serán automáticos con disparo libre, del tipo en caja moldeada plástica, con mecanismo de operación para cierre y apertura rápida y accionamiento simultáneo de sus polos. Estarán provistos de elementos termo magnéticos  que permitan una característica de tiempo inverso y disparo instantáneo. Tendrán una capacidad de interrupción en corto circuito no inferior a 10.000 amperios RMS a 240 voltios; serán individuales, intercambiables y se suministrarán en las cantidades, capacidades de carga continua y número de polos según se indica en los cuadros de carga correspondientes a cada tablero.

El tablero regulado será del tipo “minipragma” apto para alojar interruptores termomagnéticos para instalación en riel din u omega. El tablero regulado será del tipo “minipragma” apto para alojar interruptores termomagnéticos para instalación en riel din u omega. Este tablero debe ser de material tecnoplástico color blanco titanio con tapas ahumadas

transparentes. Debe poseer una resistencia al fuego y temperaturas anormalmente elevadas hasta 650°C. Debe poseer un aislamiento tipo II, para no requerir conexión a tierra la envolvente.

7.0 APARATOS ELECTRICOS

7.1 INTERRUPTORES (SUICHES) PARA CONTROL DE ALUMBRADO

Los interruptores para uso general, deben ser tipo de incrustar, apropiados para ser instalados en un sistema de corriente alterna, con capacidad para 15 amperios continuos, 120 voltios C.A. unipolar, de contacto mantenido, dos ( 2 ) posiciones abierto cerrado, con terminales de tornillos aptos para recibir alambres de cobre hasta el calibre AWG # 10, completos con herrajes tornillos y placas plásticas. Los suiches dobles y conmutables deberán cumplir también con estas especificaciones.

7.2 TOMACORRIENTES DE MURO.

Tomacorrientes dobles de incrustar polarizados, 3 polos (fase, neutro, tierra), 15 amperios, 125 voltios, NEMA 5-15R, con terminales de tornillo apropiados para recibir alambre sólido de cobre hasta el calibre AWG # 10, completos con herrajes, tornillos y placa plástica.

7.3 TOMACORRIENTES GFCI.

Tomacorrientes dobles de incrustar polarizados, (3) polos, fase, neutro y tierra, 15 amperios, 125 voltios, NEMA 5-15R, del tipo para instalación en cascada con contactos de plata, botones para prueba y restablecimiento del circuito, disparo a 5 mA  en 0.025 segundos para falla de 240 mA completos con herrajes, tornillos y placa plástica.

8.0 CAJAS DE PASO

Las cajas de paso serán fabricadas en lámina de acero calibre americano # 16 como mínimo, soportada sobre una estructura en ángulo de hierro de 3/4” por 1/8”  y se suministrarán de acuerdo a las medidas indicadas en los planos. Estas cajas serán terminadas en pintura gris aplicada sobre pintura anticorrosiva. La lámina será bonderizada y tendrá un acabado final con esmalte gris horneado. Los bordes de las cajas tendrán dobleces que permitan sobreponer una tapa atornillada. Se suministrarán de acuerdo a las medidas

9.0 SOPORTERIA

Todas las tuberías que sean instaladas a la vista se fijarán a las superficies por  medio de grapas de doble ala tipo industrial de acero maleable galvanizado, soportadas mediante anclajes metálicos expansivos de 3/8”. La tubería que vaya fijada a las cerchas, se asegurará con cinta band-it de ½” con su respectiva hebilla.

La sustentación de tuberías organizadas, que formen parte de un conjunto agrupado; tanto en sus trayectos horizontales como verticales, se hará por intermedio de soportes fabricados con canal estructural de 1.5/8" x 1.5/8"  elaborado en lámina de acero HR según norma ASTM A570 grado 33, calibre # 12 galvanizada y grapas ajustables individuales para cada tubo. Los soportes así conformados serán suspendidos con varillas roscadas de 1/2" ancladas a la placa horizontal por medio de anclas de expansión del tipo metálica.

10.0 SISTEMA DE TIERRA

El sistema de tierra existente está compuesto por una varilla de cobre 5/8" de diámetro y 2.40 mts. de longitud, debajo del equipo de medidad.

En el sitio destinado para el rack de comunicaciones y en el cuarto técnico, se instalará, a una altura de 30 cms, un barraje de cobre de ¼” x 4” x 12” (prof x ancho x largo), sobre soportes y aisladores, de acuerdo a detalle en plano.

Todas las tierras tienen que estar interconectadas entre sí.

11.0   PROTECCION POR SOBRETENSIONES

El uso de Dispositivos de Protección contra Sobretensiones Transitorias (DPS) es obligatorio en Colombia desde el año 2008 (Capítulo II, numeral 17.6 del RETIE).

Se instalará(n) dispositivo(s) de protección por sobretensiones, en el (los) tablero(s) principal(es).

El protector está construido con varistores de óxido de zinc, para protección contra sobretensiones transitorias causadas por tormentas o procesos de conmutación. Se aseguran tiempos de respuesta muy cortos y niveles de protección del órden de 1.3 Kv, con capacidades de descarga según la curva 8/20  de 15 Kv.

El dispositivo posee tres tipos de señalización que permiten controlar el estado del descargador:

- Módulo de señalización remota.

- Módulo de señalización acústica.

- Módulo de señalización que vigila las tres fases del descargador y la funcionalidad de los fusibles.

Las características técnicas del descargador son:

- Tensión nominal de 230Volts

- Frecuencia nominal 50-60 Hz.

- Nivel de tensión residual Ur ˂ 1.3 Kv.

- Tiempo de respuesta ˂ 100 ns.

- Capacidad de descarga 8/20 : 15 KA.

12.0 LUMINARIAS

Las luminarias fluorescentes deben ser de sobreponer fabricada en aluminio anodizado de alto coeficiente especular y muy baja iridiscencia, con rejilla de celdas semiespeculares. Acabado final en pintura poliestérica en polvo de aplicación electrostática de alta reflectancia y protección contra rayos U.V. 2x32W, T5, 120V, con balasto electrónico.

La luminaria tipo bala, 2x26W, fluorescente compacta, 120V.

El balasto debe ser ELECTRÓNICO, bajos armónicos (THD<10%), alto factor de potencia, 120vac±10% o 208vac+-10%, Clasificación sonora tipo A+ (<26 decibeles), 60Hz.

13.0  VOZ Y DATOS

Para la construcción de la Red de Sistema Estructurado, se utilizarán equipos y materiales de primera calidad, de acuerdo a las especificaciones, normas y estándares internacionales FDI, EIA/TIA, IEEE, UL y NEC, con el fin de asegurar un servicio de alta confiabilidad.

Se deberá configurar todo el sistema pasivo de la red estructurada utilizando en lo posible componentes de la misma marca a fin de garantizar la operación conjunta del sistema.

13.1  FACE PLATE

Los Face Plate en conjunto con el Jack Cat 6A en su parte frontal deben proveer una hembra RJ-45, con identificación del tipo de toma: voz o datos. Cada uno de los receptáculos RJ-45, para alambrado según EIA/TIA T568B; deberán venir completas para montaje en las cajas de salida y tendrán membretes identificadores del tipo de salida.

13.2  CONECTORES

Los  conectores  utilizados  serán  del  tipo  RJ-45  para  uso  con  cable  sólido  UTP categoría 6 A.

13.3  ETIQUETAS

Las etiquetas de identificación de los elementos utilizados deben ser de papel metalizado autoadherible y de impresión térmica a fin de hacerlas más resistentes y duraderas.

13.4  PATCH PANELS

Los patch panels a utilizarse deberán ser categoría 6A de 48 puertos RJ-45.

El terminado de conexión posterior es del tipo 110, de ajuste a presión, completos y armados en su bastidor metálico, listos para montaje en rack de 19”.

Los  patch  panels  deberán  ubicarse  en  el rack  de montaje  en  forma  ordenada  y secuencial de acuerdo con su nomenclatura, empezando en las posiciones inmediatamente inferiores a las ocupadas por los concentradores y elementos activos del sistema, en orden descendente de acuerdo con su número de identificación.

13.5  BLOQUES DE CONEXIÓN

Para la terminación de los cables de cobre del Sistema Estructurado de Voz, se ha previsto bloque de conexión de 50 pares similares a tipo 110, según EIA/TIA Categoría 6A, con los respectivos conectores de 4 pares de inserción a presión; deberán estar completos, aptos para montaje mural, de acuerdo a las especificaciones.

13.6  RACK

EL Rack debe ser del tipo Gabinete cerado de 2.0 mts de altura, y un ancho estándar de 19 pulgadas (48 cms. Aprox.). Estará provisto de perforaciones roscadas con un espaciado estándar para el montaje de los equipos y patch panels. El rack será montado en piso, para lo cual deberán disponer de las bases y accesorios de anclaje requeridos para tales efectos. Prestará las facilidades para montar en los parantes verticales  anillos  de  administración  de  cables  de  interconexión  (patch-cords), deberán permitir el montaje posterior de bandejas verticales (canaletas) para contener el cableado en forma ordenada y limpia, y además deberán prestar las facilidades del caso para soportar bandejas o consolas en las que se puedan colocar equipos como switches o hubs.

El rack de montaje deberá estar anclado y deberá mantener una distancia adecuada de las paredes adyacentes de tal forma que permita la circulación libre del personal de servicio.

Se dispondrán administradores horizontales y verticales de cables.

En la parte inferior del rack, se instalará una UPS tipo torre para montaje (en rack).

13.7   CABLES PARA LA RED HORIZONTAL DE VOZ Y DATOS

Para  la  distribución  horizontal  hasta  las  salidas  ubicadas  en  cada  una  de  las estaciones de trabajo, se deberá utilizar cables de par trenzado no blindado calibre 24 (UTP AWG-24) Cat 6A, que cumpla todas las normas UL (Underwritter Laboratories), EIA/TIA-568, IEEE, ICEA y NEMA, de 4 pares independientes.

13.8   CABLES Y CORDONES DE CRUZADA Y CONEXIÓN

Para las interconexiones entre patch-panels y equipos activos (switches) en el rack, se utilizarán patch-cords preconectados en fábrica del tipo RJ45 - RJ45. Los cordones serán del tipo flexible, de 4 pares trenzados de cobre #24 AWG, tipo UTP según EIA/TIA categoría 6A.

Para las interconexiones entre los patch-panels de fibra óptica y los equipos activos

(switches) en el rack, se utilizarán patch-cords de fibra óptica, de dos fibras preconectadas en fábrica del tipo SC - SC.

13.10 CANALETA SUPERFICIAL

La canaleta superficial debe ser fabricada en Lámina Cold Rolled calibre 22.  Acabado en pintura electrostática en polvo horneable  con gran resistencia al golpe, doblez y rayado. Tapas a presión, las cuales no requieren de tornillos. Los tramos rectos llevan un par de platinas guía soldadas en sus extremos para un perfecto ensamble y nivelación. Tanto  los tramos  rectos  como  los accesorios  vienen  con  un separador interior soldado a la canaleta. Para la colocación de los tomas, se instalarán secciones de tapa troquelada de 12 cm. de longitud y con las mismas especificaciones de la canaleta.

13.11 CERTIFICACION

Para garantizar la instalación y el correcto montaje de los elementos de cableado estructurado, se certificaran el 100 % de las salidas con un Certificador aprobado. Se deben hacer hace medición de los siguientes parámetros:

§ WIRE MAP: Determina la continuidad cable  a cable de un extremo a otro, detecta fallas en el ponchado, roturas del cable, corto entre hilos.

§ LENGHT: Mide la Longitud de cada uno de los pares que conforman el cable.

§ PROPAGATION DELAY: Determina la velocidad de propagación de la señal en cada uno de los pares.

§ ATTENUATION: Es la perdida de la intensidad de señal o de la amplitud de la misma debido a la distancia, medida en decibelios.

§ NEXT (NEAR END CROSSTALK): Es la interferencia ocasionada entre pares procedente de señales digitales transmitidas a través de pares de cables adyacentes

§ ACR: (ATTENUATION TO CROSSTALK RATIO). Es la relación entre la Señal recibida y el ruido presente en cada par.

§ PSNEXT. Paradiafonia de suma de potencias. Mide el efecto acumulativo de la NEXT de todos los pares.

§ ELFEXT. Representa la relación entre el FEXT y la atenuación. Es un parámetro importante cuando existen enlaces que transmiten señales en el mismo sentido. Por el hecho de ser un parámetro relativo, es independiente de la longitud de enlace. El valor de este parámetro se define mediante la relación entre la potencia inyectada en el par con señal útil en el extremo de recepción, y la potencia inducida en el par con señal interferente, que se refleja en el extremo de transmisión, medida también en el extremo receptor.

§ PSELFEXT. Este parámetro es un cálculo, no una medida, que se deriva a partir de la suma de los parámetros ELFEX sobre cada par de cables por el resto. Su expresión se deriva directamente de las mediadas de ELFEXT de cada par de la siguiente forma:.

o PSACR.  Al igual que ACR, el PSACR está determinado directamente por el trenzado de los pares. Un nivel alto de PSCAR es una de las premisas fundamentales para tener una transmisión de datos de buena calidad. Far End Crosstalk (FEXT):

o RL. Las pérdidas de retorno vienen determinadas por la relación entre la potencia entrega en un par, y la potencia reflejada en la terminación del par, medida en el punto de inserción.

14.0   UPS

Las especificaciones mínimas sugeridas  de la UPS son las siguientes:

- Pantalla LCD indica el voltaje de entrada, la capacidad de la batería y una variedad de condiciones de funcionamiento.

- El gabinete se adapta a formato de torre o entrepaño para instalación en rack. Soportes para instalación en rack incluidos.

C - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

1.0 TUBERIA CONDUIT

En los ramales de tubería a la vista, el espaciamiento de los soportes no deberá exceder las siguientes distancias:

Toda la tubería que sea cortada en el sitio de trabajo será liberada de filos y asperezas que puedan causar daño al aislamiento de los conductores. Para la tubería PVC, las uniones se realizarán utilizando uniones con soldadura PVC aplicada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Cuando se requieran curvas se permitirá doblado en caliente para la tubería PVC de 1" o menor siguiendo las instrucciones del fabricante, de tal manera que el tubo no se lastime o sufra reducción en su diámetro interior. Para tubería con diámetros mayores a 1" se utilizarán curvas normalizadas.

Un tendido de tubería entre dos cajas consecutivas no debe tener más curvas que el equivalente a cuatro codos en ángulo recto.

La tubería que termine en tableros, cajas de paso, de empalme o de salidas, deberá hacerlo ángulo recto a los laterales de estos elementos, terminando a nivel por la parte interior con la lámina de su cara y coincidiendo con las perforaciones en ésta, siendo asegurada por intermedio de accesorios o adaptadores terminales apropiados.

Toda la tubería que quede incrustada, será inspeccionada antes de la fundición de la placa correspondiente con el fín de asegurar su continuidad y correcta localización. Durante la construcción todos los extremos de la tubería conduit permanecerán cerrados con tapones.

Toda la tubería será soplada y limpiada con anterioridad a la instalación de los conductores.

La tubería que vaya incrustada en placas, pisos y muros quedará a una profundidad no menor de un centímetro desde la superficie terminada, excepto en aquellos puntos de ingreso a cajas de salida o tableros.

El tamaño mínimo para la tubería será de ¾”.

Toda la tubería llevará un conductor adicional para efectuar la continuidad del sistema de tierra. Este conductor será conectado en un punto al sistema de tierra general y su continuidad se asegurará en la totalidad del sistema.

2.0 CAJAS PARA SALIDAS

Las cajas para salidas de alumbrado, tomacorrientes, aparatos, etc., serán del tamaño suficiente para proveer espacio libre, a todos los conductores contenidos en la caja. Las cajas serán, mínimo, de 10.7 x 10.7 x 4.8 cms. Durante el empleo de estas cajas se abrirán solamente aquellas perforaciones que vayan a ser utilizadas.

Las alturas sugeridas y que deben ser coordinadas con el arquitecto de obra, son:

Todas las cajas de salidas estarán firmemente aseguradas en su lugar y cuando exista pañete quedarán un centímetro por fuera de la mampostería a fín de que cuando se pañeten las paredes y techos el borde de las cajas quede a ras con los terminados.

3.0 TABLEROS

La totalidad de los tableros se colocarán incrustados dentro de los muros en forma tal que sus lados queden completamente nivelados.

El cableado de los tableros se hará en forma completamente nítida dejando una longitud suficiente de conductor para efectos de permitir la adecuada conexión de los mismos a los interruptores automáticos.

Al hacer entrega de la instalación eléctrica el Contratista imprimirá a máquina en el tarjetero del tablero la nomenclatura de los interruptores de acuerdo con la señalada en los planos arquitectónicos o eléctricos.

4.0 CONDUCTORES

Durante el proceso de cableado, se utilizará un lubricante apropiado para el conductor especificado. No se pemitirá el empleo de grasa mineral. En el momento de introducir los conductores dentro de la tubería se tendrá el cuidado de evitar la formación de ángulos agudos en el cable.

No estarán permitidos en ningún caso, los empalmes de cable y alambres dentro de la tubería conduit y por lo tanto los conductores serán continuos desde la salida de los interruptores en su correspondiente tablero, hasta las cajas de salida, derivación o empalme.

Todas las conexiones para empalmes y derivaciones en conductores hasta el calibre AWG #10 inclusive, que deban hacerse dentro de las cajas de paso, se ejecutarán por medio de conectores de baquelita del tipo de presión con resorte, sin soldadura; iguales o similares al tipo "Scotchlock" distribuídos por 3M de Colombia S.A.

Los empalmes en conductores calibres AWG #8 y superiores se harán utilizando conectores del tipo de compresión apropiados y recubiertos con cinta aislante marca Scotch #33 en un espesor de 11/2 veces en el aislamiento del conductor.

Cuando sea necesario cambiar la dirección de los cables, se tendrá extremo cuidado de hacer curvaturas suaves, considerando necesario no exceder un radio mínimo de curvatura de 20 veces el diámetro del cable.

Código de Colores: Para la alambrada general se tendrá en cuenta la utilización de conductores con los siguientes colores:

Conductor de tierra   Verde o desnuda

Conductor neutro   Blanco

Conductor de fases  Amarillo, azul, rojo

Durante el cableado la tensión será aplicada gradualmente a los cables evitando halones fuertes. La tensión máxima recomendada por el fabricante del cable y por la buena práctica no deberá ser excedida para ningún cable. Los cables serán empalmados a los dispositivos de tensionamiento de tal manera que los esfuerzos se transmitan uniformemente.

Ningún conductor será introducido dentro de la tubería hasta que esta no haya sido completamente limpiada y secada.

Las acometidas serán del mismo tamaño a través de toda su longitud y los alimentadores para motores, paneles, interruptores, etc., deberán ser continuos sin empalmes en su trayecto.

El tamaño del conductor más pequeño que se permitirá será el AWG #12, excepto en donde se indique lo contrario.

5.0 APARATOS

Todos los aparatos quedarán nivelados. Los conductores que terminen en ellos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite el aflojamiento y las desconexiones de los mismos o recalentamiento en los puntos de contacto.

Los suiches de apague interrumpirán las fases.  Cuando estén conectados en posición vertical, quedarán encendiendo cuando la palanca se encuentre en la parte superior y apagando cuando esté en la posición inferior. Cuando los suiches de apague se coloquen en posición horizontal quedarán encendidos hacia la derecha y apagados hacia el lado izquierdo.

6.0 CABLEADO ESTRUCTURADO

- La distancia cross connect (panel de parcheo) a la toma de telecomunicaciones no debe ser mayor a los 90 metros.

- Ningún segmento tendrá más de dos curvas entre cajas de paso. Estas cajas de paso de colocarse cada 30 m.

- El llenado de la tubería, canalizaciones superficiales o bandejas portacables, no deben sobrepasar el 40 %.

- Los conduits y los sistemas de canalización para cableado de la infraestructura de telecomunicaciones deben ser enrutados para evitar todas las fuentes de interferencias electromagnéticas o ruido ambiental eléctrico siempre que sea posible, con una distancia mínima de la fuente como se indica a continuación:

§ Trece centímetros de líneas de potencia sin blindaje menor de 2 KVA.

§ Treinta centímetros de líneas de potencia sin blindaje de 2 a 5KVA.

§ Sesenta centímetros de líneas de potencia sin blindaje mayor a 5 KVA.

§ Ningún cable debe estar paralelo a líneas de corriente alterna AC sin blindaje.

§ Un metro de transformadores y motores eléctricos.

- No producir dobleces en los cables con radios menores a cuatro veces el diámetro del cable.

- Al atar un grupo de cables, no ajustarlos en exceso, está bien atarlos firmemente, pero no hacerlo tanto que se produzcan deformaciones en los cables, su cobertura o trenzado.

- Mantener los cables alejados de dispositivos que puedan introducir ruido en los mismos. (Fotocopiadoras, equipos de calefacción eléctrica, altavoces, Impresoras, Equipos de TV, luces fluorescentes, equipos de soldadura, hornos de microondas, teléfonos, ventiladores, ascensores, motores, hornos eléctricos, secadoras, lavadoras, etc.)

- Evitar halar los cables UTP (las tensiones no deben exceder las 25 LBS)

- No colocar cableado UTP en el exterior del edificio. Esto representa un peligro debido a los rayos y otros fenómenos eléctricos atmosféricos.

- No emplear grapas para asegurar cables UTP. Emplear la canalización adecuada o en el peor de los casos algún tipo de gancho diseñado para cable telefónico o coaxial.

- No usar el cuarto de telecomunicaciones como una ruta para otras instalaciones, como ductos de aire acondicionado, tubos de agua, etc.

- No utilizar techo falso en el cuarto de telecomunicaciones.

- Se instalará una barra para la puesta a tierra de 12”x2”x¼” (long, ancho, espesor) con huecos de ¼”, unida con cable No. 6 AWG, mínimo, al sistema de tierra principal del edificio, de acuerdo con la norma TIA-EIA 607. El rack se aterrizará al barraje mencionado ubicado en el cuarto de comunicaciones.

- Los requisitos mínimos para separación entre circuitos de alimentación (120/240V, 20A) y cables de telecomunicación en EE.UU. están dados por el artículo 800-52 de la ANSI/NFPA 70 que prevé:

§ Los cables de telecomunicaciones se deben separar físicamente de los conductores de energía;

§ Cuando pasan por la misma canaleta deben estar separados por barreras entre el cableado lógico y el eléctrico;

§ Incluso dentro de cajas o compartimentos de tomas, debe haber separación física total entre los cableados.

- Para reducir el acoplamiento de ruido producido por cables eléctricos, fuentes de frecuencia de radio, motores y generadores de gran porte, calentadores por inducción y máquinas de soldadura, se deben considerar las siguientes precauciones:

§ Aumento de la separación física.

§ Los conductores línea, neutro y tierra de la instalación deben mantenerse juntos (trenzados, sujetos con cinta o atados juntos) para minimizar el acoplamiento inductivo en el cableado de telecomunicaciones.

§ Uso de protectores contra irrupción en las instalaciones eléctricas para limitar la propagación de descargas.

§ Uso de canaletas o conductos metálicos, totalmente cerrados y puestos a tierra, o uso de cableado instalado próximo a superficies metálicas puestas a tierra; éstas son medidas que irán a limitar el acoplamiento de ruido inductivo.

7.0 SISTEMA DE TIERRA

El sistema de tierra se ejecutará de acuerdo con lo estipulado en el "Código Eléctrico Nacional", "CEN" Sección 250.

El sistema de tierra existente está conformado por un pozo de tierra en el sitio del medidor de energía.

Todas las cajas del sistema de canalización y las partes metálicas de equipos eléctricos serán puestos a tierra de acuerdo con las estipulaciones del "CEN".

Cada equipo o parte que deba ser aterrizada, irá conectada a la red colectora o malla o varilla de tierra, por medio de una unión directa individual y contínua. Para la conexión del cable de tierra a los equipos propiamente dichos se emplearán conectores,  tornillos y tuercas de bronce fosfatado.

La continuidad de tierra se mantendrá a través de todo el sistema de distribución para asegurar la operación de los elementos de protección y eliminar voltajes causados por corrientes de corto circuito.

Cuando se utilice un conductor de tierra aislado dentro de una canalización, su aislamiento será de color verde.

Las carcasas de los motores eléctricos se aterrizarán con un conductor independiente con origen en el barraje de tierra del respectivo centro de control y el cual será llevado dentro de la canalización conjuntamente con los conductores de alimentación.

Todas las cubiertas metálicas de equipos, tanques, soportes, tuberías metálicas, blindajes de cables, etc., serán puestos a tierra aunque no se indiquen detalles específicos en los planos.

Cuando un conductor de tierra penetre a través de una barrera metálica, será asegurado firmemente a ella a fin de evitar un posible efecto de choque.

8.0 PROTECCION POR SOBRETENSIONES

Se debe instalar un interruptor automático de desconexión aguas arriba del limitador, con objeto de mantener la continuidad de todo el sistema, evitando el disparo del interruptor general, con el fin de optimizar la continuidad de servicio en caso de destrucción del dispositivo de protección contra sobretensiones.

Los conductores de conexión del descargador deben ser cortos (< 50 cm), y deberán ser de al menos 4 mm2  de cobre (si hay pararrayos en el edificio se recomienda 10 mm2).

El dispositivo de protección contra sobretensiones se instalará lo más cerca posible al tablero de distribución que se va a proteger. La recomendación es no exceder un metro de cable entre los dos lados del DPS. El cable de tierra se instalará lo más rígido posible, no debe presentar holguras ni dobleces durante la trayectoria del dispositivo de protección contra sobretensiones a la tierra física.

Es recomendable ver primero las posibilidades de instalación en el tablero general.

9.0 PRUEBAS Y AJUSTES

El Contratista realizará todas las pruebas y ajustes requeridos para una adecuada operación de los equipos, corrección de todos los defectos detectados y puesta en servicio de la totalidad de las instalaciones eléctricas. Esta operación incluirá el suministro de todos los instrumentos que sean necesarios para la ejecución de tales pruebas y ajustes.

A medida que se terminen las diferentes fases de la obra el Contratista llevará a cabo las siguientes pruebas cuyos resultados serán comunicados por escrito a la Interventoría, en formularios previamente aprobados para el registro de ensayos y datos.

Se medirá la resistencia de aislamiento entre fase y fase y entre fase y tierra de cada una de las acometidas.

Se medirá con equipo apropiado la resistencia del sistema de puesta a tierra. En caso de que esta prueba indique una resistencia mayor de 10 ohmios, el contratista instalará electrodos adicionales hasta obtener un valor de resistencia no mayor del anotado. La instalación de los nuevos electrodos podrá hacerse conservando interdistancias o separaciones de los existentes no menores de 3 Mts. o profundizando los electrodos existentes para lo cual empalmará a los extremos de estos los nuevos electrodos.

El Contratista comprobará que la carga de cada fase en los tableros trifásicos no señale un desequilibrio mayor del 10% con respecto a las otras fases. Esta comprobación se realizará con la totalidad de la carga conectada.

Antes de energizar los motores eléctricos se medirá la resistencia de aislamiento con respecto a tierra de cada una de las bobinas; además se determinará su correcto alineamiento, sentido de rotación y se tomará la lectura de las corrientes de carga.

MEMORIAS DE CÁLCULO

1.0 CALCULO DE CONDUCTORES – TUBERIA – PROTECCIONES - REGULACION

Para el diseño y cálculos se han tenido en cuenta los siguientes criterios MINIMOS, de acuerdo con el RETIE y la NORMA 2050:

a. Carga en VA, teniendo en cuenta las pérdidas por balastos.

b. Máxima carga por circuito no mayor al 80% del interruptor termomagnético, teniendo en cuenta el tipo de carga y su disposición.

c. El mínimo conductor especificado es el No. 12 AWG, THHW/THWN.

d. La tubería instalada a la vista se ha especificado tipo metálica galvanizada liviana EMT. Para la tubería enterrada o embebida tipo PVC.

e. El llenado de la tubería se ha establecido en máximo el 40%.

f. Protección del circuito de acuerdo con la carga y no superior a la corriente que soporta el conductor especificado.

g. Para la regulación se tiene en cuenta la máxima caída de tensión del 3% en acometida y 2% hasta la última salida.

h. Para el cálculo de la carga (VA) para las acometidas a los tableros, se han tenido en cuenta factores de demanda, de acuerdo con las TABLAS 220.11 y 220.13 de la 2050. También se aplica el criterio del proyectista.

i. El cálculo para los conductores de tierra para equipos de acuerdo con la TABLA 250-122.

j. El cálculo para el electrodo de tierra de acuerdo con la TABLA 250-66.

k. Para la revisión de las distancias de seguridad, se tendrá en cuenta la TABLA 15 del RETIE.

2.0 SISTEMA DE ILUMINACION

Para el diseño de la iluminación se han tenido en cuenta los siguientes criterios, de acuerdo con el RETILAP:

a. Se han escogido, luminarias tipo ahorrador.

b. Los niveles de iluminación y su grado de deslumbramiento de acuerdo con la TABLA 440.1.

c. Para el cálculo del número de luminarias y su disposición se ha hecho uso del software DIALUX.

3.0 MEDICION DE ENERGIA

Para la medición de energía se ha dejado el equipo existente, el cual, de acuerdo con los cálculos, es suficiente para las nuevas cargas del proyecto.